Технические характеристики и комплектация

Дверей металлических противопожарных

Класс огнестойкости EI60

Предел дымогазонепроницаемости 50000кг-1м3 за 1 час

Полотно – металлическое, коробчатого типа, выполненное из листовой холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм и 1,2 мм, ГОСТ 19904-90, заполненное огнезащитной композицией из двух слоев:

1. ГКЛО – 9,5мм;

2. Плита базальтовая не горючая «Технониколь» толщиной 50 мм;

- Термореактивный уплотнитель по периметру дверной коробки в четверти;

- Контура уплотнителя от холодного дыма;

- Противопожарный замок по серии 1739 или антипаник;

- Петли приварные на опорном подшипнике;

- Ручка нажимная  на  планке;

- Покраска полимерной порошковой краской, цвет: RAL 9003 белый, RAL 7035  светло-серый, RAL 7040 серый, RAL 8017 коричневый

- Доводчик или пластина по умолчанию